Исследуемый импульсный сигнал имеет длительность импульса tи = 20 мкс. Определить время задержки сигнала относительно начала развертки, необходимое для получения изображения импульса в середине экрана осциллографа, если время прямого хода ждущей развертки Тпр = 50 мкс. Изобразить временные диаграммы сигналов на пластинах X и Y  осциллографа в одном временном масштабе.