Схемотехника

Вариант 3

- Механизмы процессов генерации и рекомбинации свободных носителей заряда в полупроводниках. Равновесная и неравновесная концентрация носителей заряда. Закон действующих масс. Время жизни неравновесных носителей.

- Коэффициент передачи транзистора по току в схеме с общей базой α . Коэффициент усиления по току транзистора в схеме с общим эмиттером- β.

- Коэффициент передачи аналогового устройства (АУ). Графическое представление. Частотные характеристики.

- Коррекция амплитудно-частотных характеристик в области нижних частот с помощью фильтра в цепи коллектора. Принцип действия, схема.

- Гибридные интегральные микросхемы. Тонкоплёночная и толстоплёночная технологии.

Задача 1. Задан обратный ток I0, мкА  полупроводникового диода при Т, K. Определить сопротивление диода постоянному току и его дифференциальное сопротивление при известном прямом напряжении Uпр, мВ (табл. 2).

| № варианта | 3 |
| --- | --- |
| I0 мкА | 3 |
| Т °К | 330 |
| Uпр мВ | 230 |

Задача 2. Известен обратный ток насыщения некоторого диода I0 с барьером Шотки. Диод соединен последовательно с резистором и источником постоянного напряжения смещения Eсм, так что на диод подается прямое напряжение. Определить сопротивление резистора, если задано падение напряжения на нем UR,B (табл. 3).

| № варианта | 3 |
| --- | --- |
| I0 мкА | 1,2 |
| Eсм В | 0,8 |
| UR В | 0,4 |

Задача 3.

По входной характеристике транзистора (рис. 1) определить сопротивление резисторов в цепи базы (рис. 2) при условии, что ток смещения базы равен Iбс, при напряжении питания Ек = 5 В. Использовать данные табл. 4.

| Величина | Номер варианта |
| --- | --- |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iбс, мА |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 4.

Рис. 3.

Определить для показанного на рис. 3 усилителя приближенное значение коэффициента усиления по напряжению, а также входное и выходное сопротивления. Значения RК, Rб, h11, h21э указаны в табл.5.

| Величина | Номер варианта |
| --- | --- |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rб, кОм |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rк, кОм |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h11, Ом |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h21э |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |