1.3.5

В цепи установившийся синусоидальный режим. Найти реакцию, построить её график, а также векторную диаграмму цепи (качественно)

Дано: Цепь:

113 – ИН u1=100cos(2t-90o); 212 – R2=10; 323 – L3=2,5; 423 – C4=0,05. Найти u2(t).

Найти .

Решение.

Комплексная амплитуда приложенного напряжения

.

Комплексные сопротивления L-, C-элементов

.

Сопротивление разветвленного участка

.

Сопротивление всей цепи относительно выводов источника напряжения

.

Комплексная амплитуда тока через сопротивление

.

Комплексная амплитуда напряжения u2

.

Во временной области

.

График напряжения – косинусоида, сдвинутая вправо на .

Период .

.

Векторная диаграмма цепи.

.

.

Вектор  повернут относительно  и  на  против хода часовой стрелки.

Вектор  повернут относительно  на  против хода часовой стрелки.

.

1.3.4.

Цепь находится в режиме гармонических колебаний.

(2) 1. Используя векторную диаграмму, найти указанные величины:

Дано: Цепь:

114 – ИН; 212 – L2; 323 – C3; 434 – R4; U1=U3=U4=5. Найти U2, U24.

(23) 2. Найти ( и построить векторные диаграммы для (1 и (2=2(1, считая амплитудное значение воздействия неизменным:

Дано: Цепь:

112 – ИН; 212 – R; 312 – C; R=1/((1C)

1.3.6.

В задаче 1.3.5. найти токи и напряжение используя метод пропорциональных величин. Определить мощности P, PQ, Ps,  и проверить баланс мощностей.

1.3.11.

В задаче 1.3.5. качественно построить векторную диаграмму при резонансе и в общем виде найти резонансную частоту.