Шифр 99

И

Шифр 04

ЗАДАЧА  3 (рис.3, таблица 3, 4)

Центробежный насос подает воду с температурой 200С из бака А в бак Б по новым чугунным трубам, диаметр которых dвс = dн = d. Общая длина труб насосной установки ℓ. Геометрический напор установки – Нг. Избыточное давление на поверхности воды в баке Б равно Р2 изб.

Характеристики насоса приведены в таблице 3. Из местных сопротивлений учесть обратный клапан и кран, который при работе насоса полностью открыт.

Определить: 1. Режим работы насоса в данной установке.

2. Потребляемую насосом мощность.

## Таблица 3.

| Q, м3/с | 0 | 0,004 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, м | 62 | 65 | 67 | 68 | 67 | 63,5 | 59 | 52,5 | 45 | 41 |
| η , % | 0 | 18 | 32 | 38 | 44 | 52 | 58 | 62 | 56 | 52 |

# Рис.3.

## Таблица 4.

| Последняя или предпоследняя цифра шифра | По последней цифре шифра | По предпоследней цифре шифра |
| --- | --- | --- |
|  | d, м | ℓ, м | Нг, м | Р2 изб, кПа |
| 1 | 0,09 | 50 | 15 | 70 |
| 2 | 0,10 | 30 | 20 | 80 |
| 3 | 0,08 | 25 | 10 | 100 |
| 4 | 0,07 | 40 | 12 | 50 |
| 5 | 0,10 | 80 | 13 | 110 |
| 6 | 0,08 | 80 | 11 | 80 |
| 7 | 0,07 | 60 | 16 | 20 |
| 8 | 0,09 | 40 | 15 | 60 |
| 9 | 0,06 | 20 | 8 | 70 |
| 0 | 0,05 | 30 | 9 | 50 |

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Таблица 5.

Плотность жидкостей  ρ, кг/м3

| t, 0С | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость |  |  |  |  |  |
| Вода | 1000 | 998 | 996 | 992 | 988 |
| Спирт | 752 | 746 | 743 | 740 | 736 |
| Молоко | 1031 | 1028 | 1025 | 1020 | 1010 |
| Виноградный сок 30% | 1132 | 1127 | 1124 | 1121 | 1118 |
| Сухое вино | 995 | 993 | 991 | 986 | 981 |
| Масло подсолнечное | 923 | 916 | 911 | 905 | 902 |
| Масло хлопковое | - | 921 | 914 | 908 | 901 |
| Керосин Т-1 | 815 | 808 | 804 | 800 | 795 |
| Бензин | 752 | 745 | 740 | 735 | 730 |
| Ртуть | 13570 | 13550 | - | - | 13470 |
| Масло индустриальное – 30 | - | 920 | - | - | 901 |
| Масло индустриальное – 50 | - | 930 | - | - | 910 |

Таблица 6.

Кинематический коэффициент вязкости жидкости ν, см2/с

| t, 0С | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость |  |  |  |  |  |
| Масло касторовое | - | 15,0 | 9,0 | 3,500 | 1,900 |
| Вода | 0,00150 | 0,0100 | 0,0078 | 0,0065 | 0,0056 |
| Спирт | 0,0190 | 0,0151 | 0,0123 | 0,0100 | 0,0085 |
| Молоко | 0,0240 | 0,0170 | 0.0130 | 0,0100 | 0,0084 |
| Виноградный сок 30% | 0,0486 | 0,0337 | 0,0246 | 0,0196 | 0,0161 |
| Сухое вино | 0,0204 | 0,0152 | 0,0123 | 0,0104 | 0,0095 |
| Масло подсолнечное | - | 0,600 | 0,410 | 0,250 | 0,182 |
| Масло хлопковое | - | 0,734 | 0,480 | 0,338 | 0,225 |
| Керосин Т-1 | 0,0220 | 0,0250 | 0,0210 | 0,0180 | 0,0150 |
| Бензин | 0,0082 | 0,0073 | 0,0066 | 0,0059 | 0,0054 |
| Масло индустриальное – 30 | - | 1,800 | - | 0,560 | - |
| Масло индустриальное – 50 | - | 5,300 | - | 1,10 | 0,740 |

Таблица 7.

Давление насыщенных паров РП жидкостей,  кПа

| t, 0С | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость |  |  |  |  |  |
| Вода | 1,18 | 2,35 | 4,21 | 7,35 | 12,05 |
| Спирт | 7,94 | 9,80 | 13,72 | 19,60 | 31,36 |
| Керосин Т-1 | 3,53 | 4,02 | 4,70 | 5,86 | 6,66 |
| Бензин | 15,68 | 18,62 | 24,50 | 31,20 | 44,9 |

Таблица 8.

Абсолютная шероховатость некоторых поверхностей труб Δэ, мм

| Характеристика поверхностей труб | Δэ |
| --- | --- |
| Новые стальные холоднотянутые | 0,60 |
| Новые стальные оцинкованные | 0,120 |
| Стальные, бывшие в употреблении | 0,750 |
| Новые чугунные | 0,600 |
| Чугунные, бывшие в употреблении | 0,900 |
| Сварные трубы из нержавеющей стали | 0,075 |
| Новые холоднотянутые из дюралюминия | 0,030 |

Таблица 9.

Коэффициенты гидравлического сопротивления

| Вид местного сопротивления | ξ |
| --- | --- |
| Вход жидкости в трубу из бака | 0,5 |
| Выход жидкости из трубы в бак | 1,0* |
| Колено при радиусе закругления R = dТРУБЫ | 0,24 |
| Различные краны при полном открытии | 5,0 |
| Обратный клапан с сеткой в линии всасывания | 8,0 |
| Фильтр | 10,0 |

Таблица 10.

Значение коэффициента гидравлического сопротивления вентиля

в зависимости от степени закрытия

| Степень закрытия | 0 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 0,12 | 0,26 | 0,81 | 2,06 | 5,52 | 17,0 | 97,8 |

Примечание. Все приведенные коэффициенты местного сопротивления, кроме ζ*, отнесены к средней скорости жидкости за местным сопротивлением.