ЗАДАЧА 11

Шкив с диаметром D1 и углом наклона ветвей ремня к горизонту α1

делает n оборотов в минуту и передает мощность N кВт. Два других шкива имеют одинаковый диаметр D2 и одинаковые углы наклона ветвей ремня к горизонту α2 и каждый из них передает мощность N/2 (рис. 11). Требуется:

1) определить моменты, приложенные к шкивам, по заданным N и n;

2) построить эпюру крутящих моментов Мкр;

3) определить окружные усилия t1 и t2, действующие на шкивы, по найденным моментам и заданным диаметрам шкивов D1 и D2;

4) определить давления на вал, принимая их равными трем окружным усилиям;

5) определить силы, изгибающие вал в горизонтальной и вертикальной плоскостях (вес шкивов и вала не учитывать);

6)построить эпюры изгибающих моментов от горизонтальных сил Мгор и вертикальных сил Мверт;

7) построить эпюру суммарных изгибающих моментов, пользуясь формулой  (для каждого поперечного

сечения вала имеется плоскость действия суммарного изгибающего момента, но для круглого сечения можно совместить плоскости Мизг для всех поперечных сечений и построить суммарную эпюру в плоскости чертежа; при построении эпюры надо учесть, что для некоторых участков вала она не будет прямолинейной);

8) при помощи эпюр Мкр и Мизг найти опасное сечение и определить максимальный расчетный момент (по третьей теории прочности);

9) подобрать диаметр вала d при [σ] = 70 МПа и округлить его значение  до ближайшего равного: 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм;

| N, кВт | n, об/мин | a, м | b, м | c, м | D1, | D2 | α1 | α2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 600 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 10 | 60 |