В магнитном поле, индукция которого 0,1 Тл, находится квадратная рамка из медной проволоки (ρ=0,017*19-6 Ом*м).Площадь поперечного сечения 1 мм2, площадь рамки 25 см2. Нормально к плоскости рамки параллельна линиям индукции поля. Какое количество электричества пройдет по контуру рамки, если поле выключить?

/74 мКл/