В ртутный барометр попал пузырек воздуха, вследствие чего барометр показывает давление меньше истинного. При давлении p1=768 мм. рт. ст. уровень ртути расположен на высоте h1=748 мм, причем длина пустой части трубки L=80 мм. Каково атмосферное давление p2, если ртуть стоит на высоте h2=734 мм? Плотность ртути ρ=1,36*104 кг/м3.

Ответ: p2=(( p1+ ρg h1)*L)/( h1+L- h2)     +ρgh2     (~)=100 кПа=750 мм рт. ст.