Задание №2.

Составить две схемы выпрямителя. Мощность потребителя PH(BT) при напряжении UH(B). Параметры диодов приведены в таблице3. Выбор схемы и диодов пояснить. Данные для своего варианта приведены в таблице 2.

| Номер варианта | Схема выпрямителя | Тип диода | PH(BT) | UH(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Трехфазная | Д303 | 300 | 100 |
|  | Мостовая | Д221 Д214Б Д244 | 100 | 40 |

Технические данные полупроводниковых диодов.

Таблица 3.

| Тип диода | Iдоп., А | Uобр., В | Тип диода | Iдоп., А | Uобр., В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д7Г Д205 Д207 Д209 Д210 Д211 Д214 Д214А Д214Б Д215 Д215А Д215Б Д217 Д218 Д221 Д222 Д224 Д224А Д224Б Д226 Д226А | 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 5 10 2 5 10 2 0,1 0,1 0,4 0,4 5 10 2 0,3 0,3 | 200 400 200 400 500 600 100 100 100 200 200 200 800 1000 400 600 50 50 50 400 300 | Д231 Д231Б Д232 Д232Б Д233 Д233Б Д234Б Д242 Д242А Д242Б Д243 Д243А Д243Б Д244 Д244А Д244Б Д302 Д303 Д304 Д305 КД202А КД202Н | 10 5 10 5 10 5 5 5 10 2 5 10 2 5 10 2 1 3 3 6 3 1 | 300 300 400 400 500 500 600 100 100 100 200 200 200 50 50 50 200 150 100 50 50 500 |

Задание 3.

Вариант 7. Составить схему усилителя низкой частоты на транзисторе, включенном по схеме с общим эммитером, из указанных элементов. Объяснить принцип усиления напряжения в данной схеме. Объяснить назначение элементов схемы.

+         Uвх

R1        R2       Rк        Rэ       С1     С2      Сэ                     Ек     _

Задание 4.

Вариант 7. По входным и выходным характеристикам транзистора (рис.2), включенного по схеме с общим эмиттером, определить ток коллектора Iк , коэффициент усиления h21 Э, сопртивление нагрузки Rк и мощность на коллекторе Рк , если напряжение на базе Uбэ=0.25В, напряжение на коллекторе Uкэ=10В, напряжение источника питания Ек=20 В.

Рис. 2.

Задание №2.

Предлагаемые схемы выпрямителей: однополупериодная, двухполупериодная, мостовая и трехфазная – классические схемы, применяемые в электронике. Задача стоит в правильном выборе диодов или в правильном составлении схемы с использованием предлагаемого диода. В последнем случае предлагаемый диод не один, а несколько, и включать их нужно или параллельно, или последовательно, или смешанно. Весь этот выбор учитывает следующие положения:

– основные параметры диодов (таблица 3), допустимый ток Iдоп., на который рассчитан диод, и обратное напряжение Uобр., которое выдерживает диод без пробоя в непроводящий период. Эти параметры и диктуют выбор диода и выбор схемы, т. к. ток через диод не должен превышать Iдоп., а напряжение, действующее на диод в непроводящий период не должен превышать Uобр.

– заданные на нагрузке мощность Pн и напряжение Uн определяют ток в нагрузке Iн=Pн/Uн

– анализ классических схем выпрямителей показывает следующие соотношения между Iн и Iдоп.; Uн и Uобр.

однополупериодная схема – Iдоп.  Iн; Uобр.  πUн = 3.14 Uн

двухполупериодная схема – Iдоп.  0.5Iн; Uобр.  πUн = 3.14 Uн

мостовая схема – Iдоп.  0.5Iн; Uобр.  Uн = 1.57 Uн

трехфазная схема – Iдоп.  Iн; Uобр.  2.1Uн

Задание №3.

Чтобы правильно составить схему устройства, объяснить назначение каждого элемента и ответить на вопрос нужно найти в литературе раздел, к которому относится схема, изучить принцип работы данного устройства. Схемы вычерчивать аккуратно в соответствии с действующими ГОСтами на условные обозначения электрических схем.

Задание №4.

Необходимые для выполнения задания соотношения следующие.

Для схемы транзистора с ОЭ коэффициент усиления по току h21Э

h21Э=∆Ik/∆Iб  при UКЭ=const.

h21Э определяется по выходной характеристике транзистора при известном UКЭ.

Расчет других параметров и величин основан на одновременном использовании формул: Pk= UКЭ IК; EК= UКЭ+ IКRК, входной и выходной характеристик транзистора. Причем формула EК= UКЭ+ IКRК должна быть реализована (построена линия нагрузки) на входной характеристике. Способы построения линий нагрузки различные в зависимости от вариантов, т. к. различные исходные параметры.

# Text boxes

Iб=40мкА

Iб=30мкА

Iб=20мкА

Iб=10мкА