№ 3.5

По трубопроводу постоянного поперечного сечения перекачивается жидкость плотностью 950кг/м3. Избыточное давление в начале трубопровода равно PM . Пренебрегая потерями напора при движении жидкости, определить максимальный угол наклона трубопровода к горизонту, чтобы давление в конце трубопровода было равно атмосферному, если длина трубопровода .

| Исходные данные | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| , МПа ,км | 300 5 | 250 4,5 | 400 4 | 350 3 | 280 3.5 | 320 2,5 | 430 5.5 | 360 3,8 | 395 2,9 | 270 3,6 |