Какую максимальную работу может совершить идеальный тепловой двигатель, если он в каждом цикле получает количество теплоты Q1=1000Дж от нагревателя с температурой T1=1000K? Температура окружающей среды (холодильника) T2=293K.

Ответ: Amax=(1 -  T2/T1)*Q=707 Дж.