В общем – есть решенная задача (решена верно) Требуется лишь построить потенциальную диаграмму для внешнего контура…

Ниже есть комментарий препода – расставлены 6 точек (по часовой стрелке). Соответственно надо вычислить значения потенциала для каждой из них. По ним уже рисовать схему. В правом верхнем углу скана есть расчет потенциала для первых трех…

Для знающего человека – дело 10 минут…

Сама задача – ниже…

Сроки – чем раньше – тем лучше… Экзамен в воздухе висит…

Удачи…

Задача 2.

| Е , В | f , Гц | С1 , мкФ | С2 , мкФ | L3 , мГн | r1 , Ом | r2 , Ом | r3 , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 50 | 637 | 300 | 15,9 | 2 | 3 | 4 |

Пусть для определённости комплекс действующего значения напряжения источника ЭДС равен:

.

Импеданс ветви r1C1 равен:

.

Импеданс ветви r2C2 равен:

.

Импеданс ветви r3L3 равен:

/

Импеданс разветвлённого участка r2C2--r3L3 равен:

Импеданс всей цепи равен:

Тогда комплексы действующих значений напряжения на источнике ЭДС и тока через него связаны так:

.

Комплекс действующего значения напряжения на участке r1C1 равен:

.

Действующие значения тока и напряжения на участке r1C1 равены:

Комплекс действующего значения напряжения на участках r2C2 и  r3L3 и на вольтметре равен:

.

Действующее значение напряжения на участках r2C2 и  r3L3 и, значит, показания вольтметра равны:

.

Комплекс действующего значения тока по ветви r2C2 и само это действующее значение равны:

.

Комплекс действующего значения тока по ветви r3L3 и само это действующее значение равны:

.

Комплексная мощность, подаваемая источником в цепь, равна:

,

активная её часть, которую показывает ваттметр, равна PIN=2159 Вт , а реактивная QIN=644 вар .

Мощность, рассеиваемая резисторами, (активная) равна:

.

Реактивная мощность (на реактивних элементах) равна:

.

Итак, в пределах погрешности вычислений баланс мощностей выполняется:

.

Векторная диаграмма токов: