Для охлаждения реостата мотора применено масло. В реостате выделяется мощность Р=5 кВт. Определить объем масла, протекающего через реостат за  t=1 с, если температура масла повышается на  (Т=40( С, плотность масла  d=0,85 г/см3, удельная теплоемкость  С=1,68 кДж/(кг(К).

Ответ: V =  см3/с