Задачки, желательно решить, с небольшими пояснениями (т.е. с ходом решения). Желательно с переводом в СИ (если необходимо).

1. В цепи, схема которой указана на рисунке 1, сопротивления подобраны так, чтобы

ток через батарею с ЭДС не шел.  = 2В,  = 5В,  = 2Ом. Внутренним

сопротивлением источников можно пренебречь. Определить а) напряжение на

сопротивлении ; б) ток 1 в проводнике сопротивлением ; в) сопротивления ,,.

Рисунок 1

2. На расстоянии d над безграничной проводящей плоскостью располагают

параллельно бесконечно длинную нить, линейная плотность заряда которой τ.

Определить: а) силу притяжения единицы длины нити к плоскости; б) распределение

поверхностной плотности индуцированных зарядов на плоскости.