ЗАДАНИЕ 1. Расчет частотных характеристик электрической цепи.

- Для электрической цепи представленной в табл.1, в соответствии с номером своего варианта, рассчитать:

а) комплексную функцию входного сопротивления ZВХ(j(), его амлитудно - частотную характеристику ZВХ(() и фазово-частотную характеристику (z(((.

в) комплексную функцию коэффициента передачи напряженияKU(j(), его АЧХ KU(() и ФЧХ (к (().

- Построить графики ZВХ((), (z(((, KU((),(к(((, при заданных элементах схемы в абсолютном и логарифмическом  масштабе по оси частот.

- Построить годографы ZВХ(j(), KU(j().

- Определить характерные частоты.

- Качественно объяснить ход построенных зависимостей.

ЗАДАНИЕ 2.  Расчет линейной цепи при импульсном воздействии.

- Для заданной электрической цепи рассчитать классическим и операторным методом переходную характеристику.

- Построить график переходной характеристики.

- Определить по графикам параметры переходной характеристики: постоянные времени , время установления tуст (на уровне 0,9) и сравнить их с расчетными.

- Качественно объяснить характер переходной характеристики.

- Считая, что входной сигнал прямоугольный импульс с амплитудой Е и длительностью t={τ}мах , записать выражение для выходного сигнала и построить его график.