Задача № 3.1.1

Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.

| № вар. | Материал | То1, С | То2, С | То3, С | L, км | S, мм2 | I, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Cu | -30 | +25 | +50 | 500 | 25 | 200 |

Задача № 3.1.2

Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

| № вар. | Материал | R, Ом | P, Вт | j, А/мм2 | P0, мкОм* м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Х15Н60 | 2000 | 5 | 0,1 | 1,1 |

Задача 3.2.1

Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.

| № вар. | Полупроводник материал | примесь | N, см-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Si | сурьма | 1014 |

Задача 3.2.2

Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т.

| № вар. | То, К |
| --- | --- |
| 1 | 290 |

Задача 3.2.3

Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводниковом материале при заданной температуре То, если время их жизни  .

| № вар. | Материал | То, К | , мкс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Si - n типа | 290 | 100 |

Задача № 3.3.1

Конденсаторная керамика при 20° С имеет проводимость  ° = 10-13 Сим/см. Какова проводимость  т при заданной температуре, если температурный коэффициент сопротивления  = 0,8?

| № варианта | Т° , С |
| --- | --- |
| 3 | 32 |

Задача № 3.3.2

Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Токр.

| № вар. | Материал | f, кГц | h, мм | Т, оС | tg | tg ,1\K |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Фторопласт | 1000 | 0,06 | 40 | 2 * 10-4 | 8,6 * 10-3 | 2,2 | 33,5 |

Задача № 3.3.3

Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 до h2?

| № варианта | H1, см | h2, см |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0,001 |

Задача № 3.4.1

Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо , коэрцитивную силу Hс, коэффициент переключения Sф. Найти время переключения  .

| № варианта | Ho, А/м | Hc, А/м | Sф, мкк/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 14 |

Задача 3.4.2.

Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала  . Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала  и  , если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала   а,   м имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола  Д = 2,5.

| № варианта |  | м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 40 |