# Контрольные задания

При выполнении контрольных задач необходимо соблюдать следующие правила:

а) выписывать условие задачи и исходные данные;

б) решение задач сопровождать кратким пояснительным текстом;

в) вычисления проводить в единицах системы СИ;

г) постановки задач и основные результаты решения сопровождать графическими иллюстрациями.

Задача 1

Газовая смесь массой m, имеющая начальную плотность 0,9 кг/м3, в ходе политропного процесса сжимается от давления 0,1 МПа до давления Рк. При этом её  температура достигает значения Тк.

Определить:

- удельную газовую постоянную смеси;

- показатель политропы сжатия;

- подводимую теплоту, изменение внутренней энергии и энтальпии, а также работу, совершенную газом;

- изобразить процесс сжатия на обобщенных Р-v и T-s диаграммах.

Температурной зависимостью теплоемкости пренебречь.

Смесь считать идеальным двухатомным газом.

Контроль вычислений энергетических характеристик процесса выполнить по первому закону термодинамики.

Данные для расчета  выбрать из таблицы 1.

Таблица 1.

| m, кг | Рк, кПа | Состав смеси | Тк , 0С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | доли | Н2 | N2 | O2 |  |
| 1,2 | 360 | объёмные | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 200 |

Задача 2

Произвести термодинамический расчет многоступенчатого поршневого компрессора, производящего G кг в секунду сжатого до давления Рк воздуха, если  предельно допустимое повышение температуры газа в каждой ступени (t, а сжатие происходит с показателем политропы n. Состояние воздуха на входе в компрессор:  P1  = 0,1 МПа; t1 = 27(С. В промежуточных теплообменниках сжатый воздух охлаждается изобарно до первоначальной температуры t1. Определить:

-	количество ступеней компрессора;

- температуру воздуха после сжатия в каждой ступени;

- количество теплоты, отводимое в систему охлаждения цилиндров компрессора и в промежуточных теплообменниках;

- объемную производительность компрессора по входу и выходу.

Компрессор считать идеальным, трением и вредным пространством пренебречь.

Степень повышения давления в каждой ступени компрессора считать одинаковыми.

Данные для расчета  выбрать из таблицы 2.

Таблица 2.

| (t , (С | Pк , МПа | n | G, кг/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | 12 | 1,25 | 0,4 |

Задача 3

Рассчитать цикл теплового двигателя с максимальной температурой рабочего тела  t3, в котором сжатие и расширение рабочего тела осуществляются по политропам с показателями n1 и n2  соответственно.

Определить:

- параметры состояния рабочего тела в характерных точках цикла;

- подведенную и отведенную теплоту;

- работу цикла и его КПД;

- построить P-v диаграмму цикла.

В качестве рабочего тела рассматривать воздух, зависимостью его теплоемкости от температуры - пренебречь.

Начальное состояние рабочего тела соответствует нормальным условиям.

Тип цикла и данные для расчета выбрать из таблицы 3.

Таблица 3.

| Вид цикла |  | t3,(С | n1 | n2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТУ (Р=const) | ( = 9 | 800 | 1,33 | 1,24 |

Задача 4

По стальной трубе, с внешним диаметром dн  и толщиной стенки ( течет вода, средняя температура которой tв. По внутренней (или наружной) поверхности труба покрыта слоем накипи  λнак=0,8 Вт/(м К), толщиной 2 мм. Снаружи трубопровод охлаждается воздухом с температурой  tвоз при коэффициенте теплоотдачи (2. Коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубопровода (1 , коэффициент теплопроводности материала трубы λтр=28 Вт/(м К).

Определить:

- коэффициент теплопередачи;

- погонный тепловой поток;

- температуры на поверхностях трубы и накипи;

- построить график изменения температуры по толщине трубопровода.

Тепловой режим считать стационарным.

Лучистым теплообменом пренебречь.

Данные для расчета выбрать из таблицы 4.

Таблица 4.

| tв , (С | D н , мм | ( , мм | Поверхность теплоизоляции | tвоз , (С | (1 | (2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 70 | 7 | наружная | 180 | 1100 | 50 |

Задача 5.

Определить потери теплоты в единицу времени с горизонтально (или вертикально) расположенной цилиндрической трубы диаметром d и длиной  2,5 м в окружающую среду, если температура стенки трубы tс , а температура воздуха tв.

Для определения коэффициента теплоотдачи изпользовать критериальные уравнения теплоотдачи при поперечном обтекании.

Теплофизические параметры воздуха рассчитывать с использованием линейной интерполяции по температуре.

Лучистым теплообменом пренебречь.

Данные для расчета выбрать из таблицы 5.

Таблица 5.

| tс , (С | tв , (С | d, мм | Ориентация трубы | Вид конвекции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 30 | 210 | вертикальная | смешанная (0,05 м/с) |