### Задача №1

Для консольного бруса, нагруженного продольными силами, построить эпюры нормальных сил и нормальных напряжений. Определить из условия прочности допустимое значение нагрузки Р и при найденном значении Р вычислить перемещение свободного конца бруса.

Принять: F=2см2; l=20см; (Т=280МПа;  Е=2.0(105МПа; остальные данные взать из табл. I.

Таблица 1

| Р1/Р | Р2/Р | Р3/Р | l1/l | l2/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 2 | 2.0 | 1.5 |

# Задача №2

Для стальной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Из расчета на прочность по наибольшим нормальным напряжениям подобрать размеры поперечных сечений трех типов (рис. 2б): 1 - двутавровое; 2 - прямоугольное сечение с отношением высоты к основанию h/b=2; 3 - круглое сечение.

Вычертить найденные сечения в одном масштабе  и найти соотношение весов балок.

Принять: q=50кН/м; l=40см; (((=160МПа; остальные данные взять из табл.2.

## Таблица 2

| l1/l | l2/l | Р1/ql | M1/ql2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 2 | -1 |

Задача №3

К сплошному стальному валу приложены три известных момента: М1,  М2,   М3 (рис.3),  G=8*104 МПа.  Требуется:

1) установить, при каком значении момента X угол поворота правого концевого сечения вала равен нулю;

2) для найденного значения X построить эпюру крутящих моментов;

3) при заданном значении [τ] определить диаметр вала из расчета на прочность и округлить его значение до ближайшего, равного: 30,  35, 40, 45, 50, 60,  70,  80, 90,  100 мм;

4)	построить   эпюру   углов   закручивания;

5)	найти наибольший относительный угол закручивания (на 1 м). Данные взять из табл.3.

Таблица 3

| № варианта | Схема по рис. 1 | Расстояния, м | Моменты, Н •м |  | [τ], МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | в | с | Мг | Мг | М3 |  |

| 3 | Ш | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1300 | 1300 | 1300 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задача 4

Стальной стержень длиной  l сжимается силой    Р.   Требуется:

1) найти размеры поперечного сечения при допускаемом напряжении на простое сжатие [σ] = 160 МПа (расчет производить последовательными приближениями, предварительно задавшись коэффициентом φ= 0,5);

2) найти критическую силу и коэффициент запаса устойчивости. Данные взять из табл. 4.

Таблица 4 (НОМЕР СТРОКИ – 3)

Задача 5

На рис. 3, а изображена нагруженная в своей плоскости рама, вертикальные элементы которой имеют моменты инерции J, а горизонтальные элементы — kJ; на рис. 3, б изображена нагруженная перпендикулярно своей плоскости рама, сделанная из стержня круглого поперечного сечения, модуль упругости Е=2*105 МПа (G=0,4E). Требуется для обеих рам:

1) установить степень статической неопределимости и выбрать основную систему;

2) написать канонические уравнения;

3) построить эпюры М от единичных сил и от заданной нагрузки;

4) найти перемещения;

5) найти величины лишних неизвестных;

6) построить окончательные эпюры внутренних силовых факторов: М, N и Q для схемы на рис. 3, а  и  Мн, Мк  и  Q для схемы на рис. 3, б. Данные взять из табл. 5.Таблица 5.

СХЕМА РАМЫ III

| № строки | Схема | 1 | h | q,кН/м | k | P,Н | а | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рамы | м |  |  |  | м |
| 3 | III | 3 | 4 | 30 | 1,3 | 1300 | 1,3 | 1,3 |

# Методические указания к контрольной работе

#### Задача 1

- Изобразить, с соблюдением масштаба расчетную схему бруса, выразив длины всех участков в долях l, приложить силы Р1, Р2, Р3 в долях Р (если какая либо сила по данным табл. I отрицательна, необходимо изменить направление этой силы на противоположное).

- Построить эпюру нормальных сил (ЭN).

Разбить брус на участки соответственно точкам приложения сосредоточенных сил.

С помощью метода сечений, записывая уравнения равновесия сил, приложенных к отсеченной части, определить значения нормальных сил N на каждом участке бруса. В данной задаче нет необходимости в предварительном определении опорных реакций, так как нормальное усилие в различных сечениях бруса можно находить, двигаясь от свободного конца.

Найденные величины нормальных сил отложить (в долях Р) в масштабе в виде ординат, перпендикулярных оси бруса: положительные нормальные силы, вызывающие растяжение, -вверх; отрицательные, соответствующие сжатию,- вниз.

- В соответствии ЭN  на каждом участке определить нормальные напряжения и построить (в долях Р/F) эпюру напряжений ( Э(). ЭN и Э( следует последовательно располагать под расчетной схемой бруса.

- Для наиболее опасного участка – участка с наибольшими (по модулю) напряжениями - записать условие прочности  и определить допустимое значение нагрузки Р.

- При найденном значении силы Р определить перемещение свободного конца бруса. Для этого необходимо учесть (в долях Pl/EF) деформации каждого участка с учетом знака нормальной силы (отрицательной, сжимающей нормальной силе соответствует укорочение длины участка, положительной – удлинение). Подставив в полученное выражение численные значения физических величин, вычислить искомое перемещение. Ответ дать в мм.

Задача 2

- Изобразить расчетную схему балки, представив длину участков в долях l, силу Р в долях ql, момент в долях ql2.

- Из условий равновесия найти опорные реакции. В балке удобно определить их из уравнений равновесия моментов , где А и В – шарнирные опоры. Правильность вычисления опорных реакций необходимо проверить, записав уравнение проекций сил на вертикальную ось , которое должно удовлетворятся тождественно.

- Построить эпюру поперечных сил (ЭQ). Для этого, разбив балку на участки, с помощью метода сечений записать уравнения равновесия на вертикальную ось У сил, приложенных к отсеченной части балки, и определить значение поперечной силы Q для произвольного сечения каждого участка. По полученным уравнениям, с учетом правила знаков (поперечная сила в сечении считается положительной, если она поворачивает отсеченную часть балки по часовой стрелке), построить (в долях ql) эпюру поперечных сил.

- Проверить правильность построения ЭQ, используя дифференциальную зависимость dQ/dZ=q, проверить наличие «скачков» в сечениях балки под сосредоточенной силой.

- Построить эпюру изгибающих моментов ЭМ. Для этого с помощью метода сечений, записывая уравнения равновесия моментов сил, приложенных к отсеченной части, определить изгибающий момент М в произвольном сечении каждого участка. По полученным выражениям с учетом правила знаков (изгибающий момент в сечении считается положительным, если он изгибает рассматриваемую часть балки таким образом, что выпуклость ее направления вниз; в таком случае верхние волокна испытывают сжатие, наружные – растяжение) построить (в долях ql2) эпюру моментов.

- Проверить правильность построения ЭМ, используя дифференциальную зависимость dМ/dZ=Q, проверить наличие «скачков» в тех сечениях балки, где приложены сосредоточенные моменты.

- По ЭМ определить опасное сечение балки – сечение с наибольшим по модулю изгибающим моментом – и из условия прочности  найти требуемую величину осевого момента сопротивления  (в см3).

- По таблице сортамента в любом учебнике по «Сопротивлению материалов» (сталь горячекатаная, балки двутавровые, ГОСТ 8239-72) подобрать требуемый номер двутавра со значением осевого момента сопротивления равным или ближайшим большим расчетному  (допускается и незначительно меньший момент сопротивления двутавра, при котором перенапряжение не превышает 5%). Выписать момент сопротивления и площадь выбранного двутавра.

- Приравнивая момент сопротивления прямоугольника  расчетному значению и учитывая соотношение , определить высоту и ширину  прямоугольного сечения. Вычислить его площадь.

- Определить диаметр круглого поперечного сечения, приравняв осевой момент сопротивления круга  расчетному значению . Вычислить площадь круга.

# Text boxes

l

l

l1

l2

Р1

F

P2

P3

2F

III

2F

I

II

Рис. 3

1

l

III

l1

P1

M1

q

l2

h

b

2

d

3

Рис. 3