Задача 3.1

Задача посвящена анализу переходного процесса в цепи первого порядка, содержащей резисторы, конденсатор или индуктивность. В момент времени t = 0 происходит переключение ключа К, в результате чего в цепи возникает переходной процесс.

- Перерисуйте схему цепи (см. рис. 3.1) для Вашего варианта (таблица 1).

- Выпишите числовые данные для Вашего варианта (таблица 2).

Таблица 2

| С, нф или L, мГн | , кОм | , кОм | , кОм | Е, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |

- Рассчитайте все токи и напряжение на С или L в три момента времени t: , , (.

- Рассчитайте классическим методом переходный процесс в виде , ,  в схеме 3. Проверьте правильность расчетов, выполненных в п. 4, путем сопоставления их с результатами расчетов в п. 3.

5. Постройте графики переходных токов и напряжения, рассчитанных в п. 4. Определите длительность переходного процесса, соответствующую переходу цепи в установившееся состояние с погрешностью 5%.

6. Рассчитайте ток  операторным методом.

Типовая задача Т3.1 (в качестве примера)

Цепь (рис. 3.2 а) содержит резисторы R1 = 1 кОм, R2 = 1,5 кОм, R3 =  0,5 кОм, R4 = 2,5 кОм, индуктивность L = 6,3 мГн и источник постоянного напряжения Е = 9 В. В момент t = 0 происходит размыкание ключа К и в цепи возникает переходной процесс. Требуется: рассчитать основные характеристики процесса; получить выражения для токов i2(t), i3(t) и напряжения uL(t) классическим методов; построить графики указанных токов и напряжений; рассчитать ток i2(t) операторным методом.

Рис 3.2

Решение

1. Находим токи i1, i2, i3 и напряжение uL в три момента времени t = 0–, 0+ и (.

1.1. Момент t = 0–. Он соответствует стационарному состоянию цепи до коммутации. В этом состоянии резистор R4 закорочен ключом К и не влияет на работу цепи. Сама схема (рис. 3.2 а) представляет собой цепь, в которой uL(0–) = 0, поэтому она может быть рассчитана по следующим формулам:

1.2. Момент t = 0+. Это первое мгновение после размыкания ключа. В соответствие с законом коммутации

Остальные величины находим путем составления и решения системы уравнений по законам Кирхгофа, описывающих электрическое состояние цепи в момент t = 0+ (рис. 3.2 б):

После числовых подстановок с учетом (3.1) получим:

Решая систему, находим:

1.3. Момент t = (. Означает новое стационарное состояние цепи после окончания переходного процесса. Внешне схема цепи при t = ( соответствует рис. 3.2 б, причем , а токи рассчитываются по формулам:

2. Расчет токов i2(t), i3(t) и напряжения uL(t) после коммутации классическим методом.

Переходный процесс в цепях первого порядка (с одним реактивным элементом) описывается уравнением вида

где fпр = f (() – принужденная составляющая искомой величины, равная ее значению при t = (; fсв(t) – свободная составляющая; A – постоянная интегрирования; р – корень характеристического уравнения, определяющий в конечном итоге длительность переходного процесса. Так как р является общей величиной для всех токов и напряжений в конкретной цепи, то расчет переходного процесса целесообразно начать с определения р.

2.1. Характеристическое уравнение для расчета р составляется по операторной схеме замещения, отражающей работу цепи после коммутации, и показанной на рис. 3.3.

Принимая Z( p) = 0, получим характеристическое уравнение

Решение уравнения дает корень

Величина

называется постоянной времени цепи.

2.2. Расчет i2(t).

В соответствии с (3.3) запишем:

Учтем, что i2пр = i2(() = 3 мА. Величину A1 найдем из рассмотрения i2(0+) с учетом независимого начального условия (3.1):

Откуда A1 = 1,6 – 3 = –1,4. Тогда

2.3. Расчет uL(t).

Воспользуемся законом Ома для индуктивности

2.4. Расчет i3(t). Ведется аналогично расчету i2(t).

2.5. Проверка правильности расчетов производится путем анализа выражений (3.6), (3.7) и (3.8) в моменты времени t = 0 и (.

Полученные значения всех величин совпадают с результатами расчетов в п. 1.

3. Построение графиков переходного процесса.

Для построения графиков необходимо составить таблицу значений i2(t), i3(t), uL(t) в различные моменты времени (таблица 3).

Таблица 3

| t | 0 | 0,5( | ( | 1,5( | 2( | 3( | 4( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мкс | 0 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
| , мА | 1,6 | 2,16 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,93 | 2,97 |
| , мА | 1,85 | 1,71 | 1,63 | 1,58 | 1,54 | 1,51 | 1,5 |
| , В | 3,15 | 1,9 | 1,16 | 0,7 | 0,41 | 0,16 | 0,06 |

i2(t) и i3(t) могут быть построены на одном графике. При выборе масштабных делений по осям графиков учитываются максимальные значения соответствующих величин. Для тока и напряжения целесообразно принять в 1 см по 1 мА и 1 В соответственно. Масштаб по оси времени определяется длительностью переходного процесса. Известно, что экспоненциальные функции за время t = 3( изменяется на 95% от своего максимального значения. Тогда можно принять, что переходный процесс в цепях первого порядка заканчивается через 3( с погрешностью 5%. Учитывая (3.5), получим для данной схемы tпер.пр = 3( = 8,4 мкс. Для построения графика удобно принять масштаб по оси времени 2 мкс в 1 см.

- Расчет тока i2(t) операторным методом.

Для состояния цепи при t ( 0 (рис. 3.2) составляется операторная схема замещения, которая учитывает независимые начальные условия в виде дополнительных (расчетных) источников напряжения LiL(0) или uC(0)/p. В данной задаче таким источником будет Li2(0) (рис. 3.5).

Используя закон Ома, в операторной форме, запишем

где Uab( p) может быть найдено по методу узловых напряжений:

Подставляя (3.10) в (3.9), получим

После числовых подстановок

Используя теорему разложения, найдем оригинал тока:

которое совпадает с выражение (3.6), полученным классическим методом.