ВНИМАНИЕ! ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЕДЕНО С ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА! Могут быть допущены ошибки в терминах!

Определить размер сжатого стального столба, разрез и условия закрепления которого даны на рисунке.

F= 300 kN

l = 4 m

Требуемый ход решения:

- Выбрать размеры разреза в первом приближении (???), взяв коэффициент продольного изгиба χ = 0.552

- сделать контроль стабильности для выбранного разреза. Для этого вывести зависимость между A и min i

- В случае необходимости выбрать другое значение χ и повторить вычисления, пока условия стабильности не удовлетворено с достаточной точностью (±5%)

- Для сравнения определить коэффициент запаса прочности продольного изгиба столба  уравнением Eulera или Jassinski

Если