Гр. МЭ-07-3

ДОМАШНЕЕ    ЗАДАНИЕ № 2

по электротехнике

«Линейные цепи однофазного переменного тока»

u(t) = Um sin ((t + ( )

Таблица №1.

| Параметры | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Um , В | 100–n | 100+n | 50+n | 10(n |
| (u, эл. град. | +10(n | –10(n | +20(n | –20(n |
| R1, Ом | 3n | n | 2(n | 5(n |
| R2, Ом | 2(n | n | 5(n | n |
| R3, Ом | 10+n | 2(n | 5(n | 3n |
| ZН, Ом | 2(n(1-j) | 2(n(1–j) | j2(n | 1- j2(n |
| XL1, Ом | 3(n | n | 4n | 5(n |
| XL2, Ом | 5n | 4(n | n | 2(n |
| XL3, Ом | 10n | 4n | 5(n | 4(n |
| XC1, Ом | 2n | 5n | 2n | 3n |
| XC2, Ом | 3(n | 2(n | 10+n | 4(n |
| XC3, Ом | 2(n | 2(n | 5(n | n |
| XL1a, Ом | n | 2n | n | n |
| Xc3a, Ом | 5n | n | n | n |

*n – номер по журналу.

Вариант 1: (1-5) n;   Вариант 1: (6-10) n;

Вариант 1: (11-15) n;   Вариант 1: (16-25) n

## Задание

# На оценку «удовлетворительно»:

- Определить комплексные сопротивления всех ветвей схемы в показательной и алгебраической форме.

- Найти общее сопротивление всей схемы в алгебраической форме и начертить схему замещения цепи по виду выражения для общего сопротивления. Определить характер цепи.

- Найти  токи в ветвях и напряжения на каждом элементе исходной схемы. Сделать проверки полученных результатов по законам Кирхгофа.

- Определить показания приборов;

- Построить векторную диаграмму токов;

- Составить баланс мощности исходной схемы:  определить Р, Q, S.

На оценку «хорошо»:

- Определить комплексные сопротивления всех ветвей схемы в  показательной и алгебраической форме.

- Найти общее сопротивление всей схемы в алгебраической форме и начертить схему замещения цепи по виду выражения для общего сопротивления. Определить характер цепи.

- Найти  токи в ветвях и напряжения на каждом элементе исходной схемы. Сделать проверки полученных результатов по законам Кирхгофа.

- Определить показания приборов;

- Построить векторную диаграмму токов  и топографическую диаграмму напряжений на одной комплексной плоскости;

- Составить баланс мощности исходной схемы:  определить Р, Q, S.

На оценку «отлично»:

- Определить комплексные сопротивления всех ветвей схемы в  показательной и алгебраической форме.

- Найти общее сопротивление всей схемы в алгебраической форме и начертить схему замещения цепи по виду выражения для общего сопротивления. Определить характер цепи.

- Найти  токи в ветвях и напряжения на каждом элементе исходной схемы. Сделать проверки полученных результатов по законам Кирхгофа.

- Определить показания приборов;

- Построить векторную диаграмму токов  и топографическую диаграмму напряжений на одной комплексной плоскости;

- Определить КПД и cos φ данной схемы относительно цеха (пунктирная линия);

- Определить характер и номинал элемента, который необходимо подключить к нагрузке цеха, чтобы коэффициент мощности цеха был равен 0,95;

- Составить баланс мощности исходной схемы:  определить Р, Q, S.

* все ответы записать в показательной и алгебраической форме,  расчеты сопровождать необходимыми пояснениями и выводами.