В компрессоре сжимается CO2 в количестве 0,3 кг/с от P1 = 0,15 МПа до P2 = 0,7 МПа.

Температура CO2 на входе в компрессор t = 0°C.

Определить t2, удельные объемы V1 и V2, работу в расчете на 1 кг проходящего газа и мощность привода.

Процесс сжатия – адиабатный, обратимый. Газ считать идеальным.