Рассчитать зависимость тока от времени в первой ветви после каждой из трех коммутаций. Считать, что до каждой коммутации все значения токов и напряжений в цепи установились. Построить графики зависимости тока от времени для каждой коммутации.

L = 20 мГн

C = 100 мкф

= 10 Ом

= 200 Ом

= 8 Ом

E =  = 10 В

J = Jm = 0,4 А

φ = 30°

e = sin(ωt+ φ)