Автомобиль массой m=1,8 т. Спускается при выключенном двигателе с постоянной скоростью u = 54 км/ч по уклону дороги (угол к горизонту альфа = 3 градуса). Определить, какова должна быть мощность двигателя автомобиля, чтобы он смог подниматься на такой же подъем с той же скоростью.

Ответ должен быть: 27,7 кВт