В горизонтально расположенной трубе площадью поперечного сечения S1=20см2 течет жидкость. В одном месте труба имеет сужение, в котором площадь S2=8 см2. Разность уровней в двух манометрических трубках, установленной в широкой и узкой частях труб, равна ΔH = 8см.Определить объемный расход жидкости Q.