Задание номер 1

ВНИМАНИЕ! Задание переведено с иностранного языка, могут быть ошибки в терминах!

Определить положение главной оси и найти главные моменты инерции для сечения, составленного (образованного???) из двух профильных сталей (????)

Требуемый ход решения:

- определить центр тяжести

- найти осевой момент, и центробежный момент инерции, (подходяще выбранные по отношению к центральной оси???????)

- обозначить положение главной оси, по отношению к центральной оси

- рассчитать главные моменты инерции сечения

- сделать чертеж сечения в масштабе 1:1, на котором обозначить все оси и данные, использованные в расчётах

Для решения использовать следующие стальные профили: