# Задача 1

# Расчет электрической цепи методом узловых потенциалов

На основании обобщенной схемы электрической цепи, изображенной на рис. 1, начертить схему заданного варианта, которая содержит только элементы, обозначенные цифрой 1 в табл. 1. Для полученной электрической цепи постоянного тока с заданными в табл. 2 параметрами требуется:

1) рассчитать токи во всех ветвях цепи методом узловых потенциалов;

2) произвести проверку правильности решения по законам Кирхгофа;

3) составить баланс мощностей.

Рис. 1. Обобщенная схема электрической цепи

# Задача 2

# Расчет электрической цепи методом эквивалентного генератора

В схеме заданного варианта задачи 1 заменить источники тока источниками э.д.с. и методом эквивалентного генератора рассчитать ток ветви, указанной в табл. 1. Придавая сопротивлению нагрузки эквивалентного генератора различные значения, построить графики тока и мощности нагрузки (в MathCAD)

Элементы электрической цепи

(1-есть элемент, 0- отсутствует)

| № схемы | E1 | R1 | J1 | R'1 | E2 | R2 | J2 | R'2 | E3 | R3 | J3 | R'3 | E4 | R4 | J4 | R'4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| № схемы | E5 | R5 | J5 | R'5 | E6 | R6 | J6 | R'6 | E7 | R7 | J7 | R'7 | E8 | R8 | J8 | R'8 | № ветви |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |

Параметры электрической цепи

| № вари- анта | E1, В | R1, Ом | J1, А | R'1, Ом | E2, В | R2, Ом | J2, А | R'2, Ом | E3, В | R3, Ом | J3, А | R'3, Ом | E4, В | R4, Ом | J4, А | R'4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 5 |

| № вари- анта | E5, В | R5, Ом | J5, А | R'5, Ом | E6, В | R6, Ом | J6, А | R'6, Ом | E7, В | R7, Ом | J7, А | R'7, Ом | E8, В | R8, Ом | J8, А | R'8, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 8 | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - |

# Text boxes

J1

R1

E1

R'1

R2

E2

J2

R'2

J3

R'3

R3

E3

R4

E4

R'4

J4

E5

R5

R'5

J5

R6

E6

R'6

J6

R7

E7

R'7

J7

R8

E8

R'8

J8