Снаряд массой m1, летящий вдоль железнодорожного полотна под углом ( к горизонту со скоростью (1, попадает в платформу с песком, массой m2, движущуюся навстречу снаряду со скоростью (2. Снаряд застревает в песке, при этом скорость платформы становится равной u. После столкновения со снарядом платформа проходит путь S и останавливается под действием силы трения. Коэффициент трения между платформой и рельсами (. Определить величины, отмеченные в таблице вариантов знаком «?». (m1+m2(m2, g(10 м/с2).

| Вариант | m1 (кг) | m2 (кг) | (1 (м/с) | (2 (м/с) | ( (град) | u (м/с) | S (м) | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 100 | 5(103 | 500 | ? | 53 | ? | 16 | 0,05 |