ВНИМАНИЕ! ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЕДЕНО С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА! МОГТ БЫТЬ ОШИБКИ В ТЕРМИНАХ!

Между стальной (t) и медной (v) частью зазор α=0.01 mm

Найти напряжения в частях от воздействия силы F и сопутствующему ей изменению температуры ΔT

Данные:

Площадь перпендикуляра стальной части At=5 cm2

Площадь перпендикуляра медной части Av=10 cm2

Модули эластичности

Et=200 x 103 N/mm2      Ev=100 x 103 N/mm2

коэффициент термического расширения

(коэффициент линейного расширения)

αt=12.5 x 10-6 1/˚C     αv=16.5 x 10-6 1/˚C

l=19 cm

F=25 kN

ΔT=55˚C

Требуемый ход решения:

- Выяснить степень статической неопределимости конструкции, рассматривая состояние после исчезновения зазора

- Составить уравнения равновесия и уравнения пригодности (???), а также решить их. Желательно решать отдельно для приложенной весовой нагрузки и температурной нагрузки.

- составить N-эпюр продольной силы

- определить нормальные напряжения в частях стержня и представить результаты в виде эпюра напряжений (диаграммы напряжений???)