Задание:

Нужно переделать задание 10. и 11 (см ниже, задание 9. – сделано правильно).

В частности, нужно составить НЕ комбинационную схему, а составить функциональную схему в классическом базисе. Т.е. не нужно делать минимизацию функции, а требуется просто:

Воспользоваться правилом преобразования в элементной базе Шеффера/ Веба: для этого надо взять логическую функцию, записанную в виде ДНФ/КНФ; взять от этой функции двойную инверсию: нижнюю инверсию преобразовать по формулам Де-Моргана, а верхнюю оставить на месте.

Пример правильного выполнения задания для других функций:

9.

Построить логические функции в виде ДНФ и КНФ на основе таблицы истинности:

F(a,b,c)днф=?

F(a,b,c)кнф=?

| a | b | c | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

.

.

10. Составить комбинационную схему “и-не” (по 9.).

Упростим ДНФ:

Приведем функцию к  базису «и-не», используя закон де Моргана.

Комбинационная схема в базисе «и-не»:

11. Составить комбинационную схему “или-не” (по 9.).

Приведем функцию к  базису «или-не», используя закон де Моргана.

Комбинационная схема в базисе «или-не»: