Определить размеры поперечного сечения балки, нагруженной по схеме

Профиль балки –двутавр, с коэффициентом запаса 3

Определить реакцию опоры.

Эпюры

2, Определить зоны возможного расположения швов встык для соединения профиля балки. При этом считать, что коэффициент запаса шва должен соответствовать коэффициенту запаса балки. При расчетах принять, что вид сварки и технология ее осуществления соответствуют техническим условиям: шов осуществляется ручной электродуговой сваркой.