В резервуаре емкостью 125 м3 находится коксовый газ при давлении P=5 бар и температуре 15°С. Объемный состав газа следующий: H2 = 46%, CH4 = 32%, CO=15%, N2=7%. После израсходования некоторого количества газа его давление снизилось до        3 бар, а температура упала до 12°С. Определить массу израсходованного газа.