Задача 3.  К трехфазной линии с линейным напряжением UЛ подключен несимметричный приемник, соединенный по схеме «звезда» с нейтральным проводом рис.3;  активные и реактивные сопротивления фаз приемника соответственно равны RА XА; RВ XВ; RС XС, сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало.

Определить: 1. токи в фазах приемника, линейных проводах и нейтральном проводе. 2. Активную и реактивную мощность, потребляемую приемником.

3. Построить в масштабе векторную диаграмму всех напряжений и токов. Расчет выполнить символическим методом.

| Данные к задаче |
| --- |
| UЛ, В | RА, Ом | XА, Ом | RВ, Ом | XВ, Ом | RС, Ом | XС, Ом |
| 220 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | -12 |

Рис.3