МАГНИТОСТАТИКА

Задача 2.3.

Два плоских проводника с токами I, текущими в противоположных направлениях, разделены слоем магнетика толщиной d. Ширина проводников равна L (L>>d). Магнитная проницаемость  магнетика меняется в направлении оси y по закону =f(y)                                                                                                                            	Построить графически распределения модулей векторов индукции B и напряжённости H магнитного поля, а также вектора намагниченности J в зависимости от y в интервале значений от 0 до d. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на верхней и нижней поверхностях магнетика и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(y). Определить индуктивность единицы длины этой двухполосной линии.

Функция =f(y) для чётных вариантов имеет вид: =(yn+d0n)/d0n.
Функция =f(y) для нечётных вариантов имеет вид: =(yn+dn)/dn.

Таблица 2.3. Значения параметров d0/d и n в зависимости от номера варианта.

| № варианта | d0/d | n |
| --- | --- | --- |
| 19 | 2/1 | 0.5 |
| 20 | 2/1 | 1 |
| 21 | 2/1 | 2 |
| 22 | 3/1 | 0.5 |
| 23 | 3/1 | 1 |
| 24 | 3/1 | 2 |
| 25 | 3/2 | 0.5 |
| 26 | 3/2 | 1 |
| 27 | 3/2 | 2 |