Электромагнитная  индукция.  Работа

и энергия  в электростатическом  и магнитном  полях.

Задача  3.2.2. По двум гладким медным шинам  скользит невесомая перемычка, к которой приложена переменная сила F(t). Сопротивление  перемычки  равно  Ro, поперечное сечение S, концентрация  носителей заряда (электронов) в проводнике перемычки равна n0. Перемычка замыкает электрическую  цепь,  состоящую либо из  конденсатора ёмкости С,  либо из индуктивности  L  или  из  сопротивления   R,  в  соответствии  с  рисунком. Расстояние между шинами l. Система находится в однородном переменном магнитном поле с индукцией В(t), перпендикулярном плоскости,  в которой перемещается перемычка. Сопротивление  шин, скользящих контактов, а также самоиндукция контура пренебрежимо малы.   Ускорение перемычки  в начальный момент времени конечно, а положение ее определено и равно Y(0) =Y0.

Найти:

- закон изменения тока I(t);

-    закон движения перемычки Y = Y(t);

-    максимальное значение Ymax;

-   законы изменения проекции силы Лоренца на ось X (Fлx) и на ось Y (Fлy),  действующей на электрон;

-    закон изменения напряженности электрического поля в перемычке E(t);

- установить связь между силой Ампера, действующей на перемычку,  и силой Лоренца, действующей на все электроны в перемычке.

- построить зависимости тока через перемычку (I(t) / I max), Y(t)/Y(0).

Z

L                                              C                                               R

X

B                                          B                                                  B

Ro                                          Ro                                             Ro

Y                  Рис.3.2.4                              Рис.3.2.5                                   Рис.3.2.6

Закон изменения  силы  для всех вариантов FY = -f exp (-nt);

Закон изменения магнитного поля для нечетных  вариантов ВZ = c exp(- mt),

для четных  вариантов ВZ = -c exp(- mt),

Константы f и c считать известными.

Таблица 3.2.2  Номер  вариантов и значения параметров n, m для соответствующего  номера рисунка.

| N вар. | n | m | № Рис. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | n | 2n | 3.2.4 |
| 20 | 2m | m | 3.2.4 |
| 21 | n | 3n | 3.2.4 |
| 22 | 3m | m | 3.2.4 |
| 23 | 2m | m | 3.2.5 |
| 24 | n | 2n | 3.2.5 |
| 25 | n | 3n | 3.2.5 |
| 26 | n | 2n | 3.2.6 |
| 27 | 2m | m | 3.2.6 |